安庆市虹泰新材料有限责任公司

原化工生产地块环境初步调查报告

（简本）

摘	要

安庆市虹泰新材料有限责任公司位于安庆经济技术开发区罗冲机械工业园，占地面积62467平方米，二聚酸及系列产品生产区域占地面积约32103.55平方米（该地块土地证见附件，包括五号车间油罐区、2号和6号仓库、以及5号车间南侧的锅炉房和污水处理系统）；该地块始建于2010年，2012年7月开始投入生产，主要从事二聚酸及系列产品生产。根据国家相关政策要求，2018年7月停止生产，年产20000吨二聚酸生产装置已于2019年4-6月按照相关要求实施拆除。

根据《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》和《安徽省长江经济带化工污染整治专项行动工作方案》的要求，化工企业必须“退城入园”，公司已按照要求实施了搬迁改造。根据生态环境部污染地块环境管理信息系统显示，虹泰公司地块被列入疑似污染地块。为保障人体健康，防止场地用地性质变化及后续开发利用过程中带来新的环境问题，根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》和《安庆经开区安监环保局关于加快开展土壤环境初步调查的通知》等要求，公司应完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过网站等方式向社会公开。

根据《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014），场地环境调查包括三个阶段，分别为场地污染识别阶段、场地调查采样分析阶段和场地污染风险评估阶段，其中场地调查采样分析阶段又分为初步采样分析阶段和详细采样分析阶段，本次场地调查工作包括第一阶段场地污染识别和第二阶段初步采样分析两个阶段。

本次调查场地内共布设12个土壤采样点，4口地下水监测井，共采集和检测土壤样品48个，共采样和检测地下水样品 4个。土壤测定指标有：六价铬、汞、镉、砷、铅、镍、铜、VOCs、SVOCs、总磷、全氮、有机碳等48项指标。地下水测定指标有：pH、色度、臭、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯。

初步调查土壤评价标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。初步调查地下水评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水标准。

检测结果显示，土壤所有已检出指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。地下水检测结果显示：pH、色度、臭、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯、浑浊度和耗氧量等14项指标满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准；有1个监测点位的监测值指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，为Ⅴ类水质。

综上所述，本次场地环境初步调查各项指标基本未超标。本调查结果可为当地土地规划部门对该地块具体规划提供参考。

目  录

摘	要	2

1总论	1

1.1项目背景	1

1.2编制目的	2

1.3编制原则	3

1.4编制依据	3

1.5调查内容	5

1.6调查范围	7

2场地概况	9

2.1场地地理位置	9

2.2区域自然地理情况	9

2.3场地周边环境现状和敏感目标	12

2.4项目场地及周边地块历史与规划	13

3第一阶段场地环境调查	16

3.1污染识别的目的与内容	16

3.2车间分布与污染分区	17

3.3原辅材料及生产工艺	19

3.4场地污染概念模型	20

3.5不确定性分析	21

3.6污染识别结论	21

4第二阶段场地环境调查（初步采样分析）	23

4.1点位布设依据与原则	23

4.2采样点布设	23

4.3检测指标与分析方法	26

4.4样品采集	35

4.5样品保存与流转	40

4.6实验室质量控制	41

4.7初步调查结果分析	48

5结论与建议	54

5.1场地初步调查结论	54

5.2建议与要求	56

# 1总论

## 1.1项目背景

安庆市虹泰新材料有限责任公司（以下简称“虹泰公司”）成立于2010年4月20日，位于安庆经济技术开发区罗冲机械工业园，占地面积62467平方米，公司东面隔路有安庆市高成汽配有限责任公司、安庆市皖工建筑机械有限责任公司、安徽省中力车辆制动系统制造有限公司等企业；公司西侧为菜地；东南侧有罗冲小学；南面原有居民点已拆除，目前为空地；北侧为罗冲还建点。

公司主营高分子树脂系列产品，拥有国际先进的分子蒸馏设备，生产二聚酸、聚酰胺树脂、聚酰胺热熔胶和单体脂肪酸等。公司年产50000吨二聚酸及系列产品建设项目分两期建设，第一期年产20000吨二聚酸生产线建于2010年，于2012年7月投产。

根据《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）和《安徽省长江经济带化工污染整治专项行动工作方案》（皖政办秘〔2017〕21号）要求，化工企业必须“退城入园”。公司已按照要求实施了搬迁改造，由罗冲机械工业园搬迁至高新区，并于2018年7月按照经开区管委会要求停止生产，年产20000吨二聚酸生产装置正在按照《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）和《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》等相关要求实施拆除。

根据生态环境部污染地块环境管理信息系统显示，虹泰公司地块被列入疑似污染地块。为保障人体健康，防止场地用地性质变化及后续开发利用过程中带来新的环境问题，根据环保部、工业信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部环发﹝2012﹞140 号文《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》和安庆经开区安监环保局安开环发〔2018〕220号文《安庆经开区安监环保局关于加快开展土壤环境初步调查的通知》等要求，公司应完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过网站等方式向社会公开。

公司主要从事二聚酸及系列产品生产，厂区内设置反应釜、储油罐、污水处理设施等设备和建筑物，在生产过程中可能对厂区内及周边环境土壤和地下水造成影响。为了解该地块是否存在污染及污染的程度， 2019 年3月公司委托安庆市蓝瑾环境咨询有限公司开展该化工生产地块土壤及地下水环境初步调查工作。

我单位接到委托后，及时组织专业人员对该化工生产地块及周边环境进行了现场踏勘、资料收集，并对场地知情人、相关部门人员等进行了访谈，在此基础上委托安徽澳林检测技术有限公司开展了该地块土壤和地下水监测分析工作。根据所掌握的资料信息，在分析采样监测数据基础上，分析判断场地所受到污染的可能性，提出了场地环境调查的结论，最终编制了本项目环境初步调查报告。

## 1.2编制目的

本次调查性质为场地环境初步调查，调查目的主要为：

（1）通过资料分析，判别场地内土壤和地下水是否有存在污染的可能及污染物的类别；

（2）通过现场采样、检测分析，初步确定场地存在的污染类型、污染情况及大致的污染范围程度。

## 1.3编制原则

场地环境初步调查报告按照土壤污染防治的相关要求，采用科学、经济、安全、有效的措施进行综合设计，遵循原则如下：

针对性原则：针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据；

规范性原则：严格遵循污染场地环境调查评估的相关技术规范，对场地现场调查、采样、样品保存运输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查和评估的科学性和客观性；

可操作原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素， 结合当前科技发展和专业技术水平，制定可操作性的调查方案，确保调查的顺利进行。

## 1.4编制依据

1.4.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日施行）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11月 7 日修订）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发﹝2011﹞35 号）；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发﹝2016﹞31 号）；

（9）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护综合治理工作安排的通知》（国办发﹝2013﹞7 号）；

（10）《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发﹝2014﹞9 号）；

（11）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发﹝2012﹞140 号）；

（12）《环境保护部关于贯彻落实<国务院办公厅关于印发近期土 壤环境保护综合治理工作安排的通知>的通知》（环发﹝2013﹞46 号）；

（13）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发﹝2014﹞66 号）；

（14）关于发布《建设用地土壤环境调查评估技术指南》的公告(公告2017年第72号）；

（15）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号，2016年12月31日）；

（16）《安徽省污染地块环境管理暂行办法》（皖环函﹝2018﹞

（17）《安徽省人民政府关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》（皖政【2016】116 号）；

（18）《安庆市人民政府关于印发安庆市土壤污染防治工作方案的通知》（宜政秘【2017】29 号）。

1.4.2技术导则、标准和规范

（1）《污染场地术语》（HJ682-2014）；

（2）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）；

（3）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）；

（4）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部，2014 年11月）；

（5）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（6）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2014）；

（7）《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811- 2011）；

（8）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）；

（9）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

1.4.3相关资料

（1）《安庆市环境保护局关于疑似污染地块上报及初查进度的通报》；

（2）《安庆经开区安监环保局关于加快开展土壤环境初步调查的通知》（安开环发〔2018〕220号）；

（3）《安庆市虹泰新材料有限责任公司年产50000吨二聚酸及系列产品建设项目（一期）环境影响报告书》。

## 1.5调查内容

根据国家环境保护部《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014），场地环境调查的内容与程序见图 1.5-1 所示。各阶段主要工作方法和内容如下：

第一阶段，收集场地历史和现状生产及场地污染相关资料，查阅有关文献，对相关人员进行访谈，了解可能存在的污染种类、污染途径、污染区域，再经过现场踏勘进行污染识别，初步划定可能污染的区域。

第二阶段，根据污染识别的结果，对重点关注地块进行场地土壤和地下水采样分析，采用结合本场地特征的土壤和地下水筛选值对土壤和地下水监测数据进行分析判断，作出进一步的污染确定。如果第二阶段初步采样分析结果证明场地的环境质量现状能够满足开发建设要求，则第二阶段场地环境评价工作结束。如果在第二阶段初步采样分析发现场地土壤或地下水受到污染，则需开展第二阶段详细采样分析，对场地污染区土壤或地下水进行加密布点采样，对样品数据进一步分析评价。

第三阶段，根据第二阶段对场地的采样分析结果，进一步对污染情况开展风险评价，划定污染治理范围，根据需要进行修复土壤的污染范围、污染物种类、浓度，从经济、技术等方面进行多方案比选， 提出未来的修复建议方案。

场地风险评估是根据污染场地调查情况，开展场地土壤及地下水健康风险评估，为该地块的污染防治提供决策依据，具体的工作内容包括：

（1）根据前期场地调查结果，分析场地污染源的分布、污染程度和主要污染物，建立污染场地概念模型；

（2）评价关注污染物毒性，开展不同暴露途径的基于保护人体健康风险评估；

（3）制定场地土壤与地下水中各种污染物的筛选值以及关注污染物的风险控制值；

（4）根据相关标准对土壤和地下水污染物进行评估；

（5）初步估算污染场地修复范围和污染介质数量，提出场地修复建议。

本项目为场地初步调查项目，包括以上第一阶段和第二阶段的初步采样分析等内容。本次调查工作内容和程序见图 1.5-1 中红色框中内容。

图 1.5-1	场地环境调查工作内容和程序

## 1.6调查范围

地块调查范围见图1.6-1，拐点坐标见表1.6-1。

＇

图 1.6-1	调查地块调查范围图

表 1.6-1 调查场地边界拐点坐标

| 编号 | 拐点坐标 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| J1 | 30.577436 | 117.017002 |
| J2 | 30.576717 | 117.019231 |
| J3 | 30.575542 | 117.018686 |
| J4 | 30.576211 | 117.016514 |

# 2场地概况

## 2.1场地地理位置

本次调查场地位于安庆经开区罗冲机械工业园西南角处，调查评价区中心地理坐标为东经E117.017281、北纬 N30.576531，其地理位置如图 2.1-1 所示。

图2.1-1 公司在安庆经开区一、二期及罗冲工业园中的位置

## 2.2区域自然地理情况

2.2.1地理概况

2.2.2地质地貌

2.2.3 河流水系

2.2.4土地资源

2.2.5湿地资源

2.2.6气候资源

2.2.7水资源

2.2.8生物资源

2.2.9矿产资源

2.2.10场地水文地质状况

根据场地环境调查采样过程中对土质的辨别：

1、该场地西侧内揭露的地层结构自上而下可分为3层,依次为杂填土、粉质粘土、粘土。土壤基本上无异味，无污染痕迹，地下水埋深大约3.7m左右，具体地下水含水层厚度及变化分布趋势需进一步做更为详尽的地勘试验。具体描述如下：

（1）第一层（杂填土）：底层深度约1.5米，分层厚度约1.5m；显杂色、松散、潮湿，含碎石、砖块等。

（2）第二层（粉质粘土）：底层深度约3.5米，分层厚度约2.0m；灰黄色～褐黄色，潮湿，松散。

（3）第三层（粘土）：底层深度约9.0米，分层厚度约5.5m；灰黄色～黄褐色，潮湿，稍密。

2、该场地东侧侧内揭露的地层结构自上而下可分为4层,依次为杂填土、粉质粘土、粘土、粉质粘土。土壤基本上无异味，无污染痕迹，地下水埋深大约4.1m左右，具体地下水含水层厚度及变化分布趋势需进一步做更为详尽的地勘试验。具体描述如下：

（1）第一层（杂填土）：底层深度约1.3米，分层厚度约1.3m；显杂色、松散、潮湿，含碎石、砖块等。

（2）第二层（粉质粘土）：底层深度约3.0米，分层厚度约1.7m；灰黄色～褐黄色，潮湿，松散。

（3）第三层（粘土）：底层深度约4.0米，分层厚度约1.0m；灰黄色～黄褐色，潮湿，稍密。

（4）第四层（粉质粘土）：底层深度约9.0米，分层厚度约5.0m；灰黄色～褐黄色，潮湿，松散。

综上所述，绘制了场地土质分层及水位示意图，具体见图2.2-1和2.2-2所示。

图2.2-1  西侧场地土质分层及水位示意图

图2.2-2  东侧场地土质分层及水位示意图

## 2.3场地周边环境现状和敏感目标

调查地块周边500m 范围内有少量居民区。场地周边500m 范围内敏感目标统计表见表2.3-1。

表2.3-1	场地周边敏感目标统计表

| 编号 | 主要环境保护目标 | 方位 | 与场地最近距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗冲还建点 | N | 170 |
| 2 | 罗冲小学 | SE | 120 |
| 3 | 许家寨 | SW | 210 |
| 4 | 罗冲村 | N | 270 |

## 2.4项目场地及周边地块历史与规划

2.4.1使用历史

根据当地政府相关人员访谈得知，公司所在区域历史上是一片农田，公司于2012年开始投产，主要从事二聚酸及系列产品生产。该生产单元主要设备及构筑物有反应釜、储油罐、污水处理设施等建（构）筑物，该生产装置于2018年7月停止生产，设备及相关构筑物正在组织拆除。

从卫星图上看，2004年以前地块无变化，2008年开始有开发建设活动，2009年的卫星图片显示公司所在地块有其他废弃物堆积，2012年开始，公司所在地块车间厂房已部分建成，同时北侧罗冲还建点也在建设，至2018年厂区内建筑物已基本建成，至今无变化。

2.4.2公司现有厂房利用情况

虹泰公司二聚酸生产设施主要利用位于厂区西南的五车间及南北侧附属设施；五车间从事二聚酸的生产，五车间北侧建有罐区及废气处理设施；西侧也有少量遗留下来的废气处理设施；五车间南侧建有锅炉房、污水处理设施和事故池等。

虹泰公司其他部分车间先后出租，部分仓库随着二聚酸生产的停止也逐步对外出租。2#厂房租赁给安庆市锦宏农资有限责任公司；3#厂房租赁给安庆迅捷达机械设备维修有限公司；4#厂房租赁给安徽恒石源石业有限公司；1#、2#仓库和6#厂房租赁给安庆市品尚卫浴有限公司。

租赁企业中安庆市品尚卫浴有限公司年产3万套卫浴生产线建设项目使用含二甲苯等化学品的油漆，可能会影响项目所在区域的土壤和地下水，但项目2018年下半年才开始建设，短期内不会影响本次初步调查区域的土壤和地下水。

虹泰公司厂内现有厂房利用情况见图2.4-2。

图2.4-2 虹泰厂区现有厂房利用情况

2.4.3利用规划

根据《安庆市城市总体规划（2010-2030 年）》（2018 年修改），西部工业组团包括安庆石化、安庆化工园区凤凰片区、安庆大观经济开发区凤凰循环经济工业园和安庆经济技术开发区西区四个工业集群主体，是安庆市最为重要的化工核心产业集聚区。其中，安庆石化、安庆化工园区凤凰片区、安庆大观经济开发区凤凰循环经济工业园为三类工业用地，以石油化工、石化深加工、精细化工、高分子化工、生物工程和制药产业及高分子材料和新型材料产业为主；安庆经济技术开发区西区为一类工业用地，主要发展交通装备制造、纺织、服装等产业。用地规划见图2.4-3所示。

图2.4-3  安庆市用地规划图

# 3第一阶段场地环境调查

## 3.1污染识别的目的与内容

3.1.1污染识别的目的

场地污染识别的主要目的是追踪场地历史，发现污染物痕迹，找出污染物来源，识别场地潜在的环境污染类型，进一步了解污染物的污染范围，即根据在对现有资料及数据分析和场地实际踏勘的基础上，对场地环境污染的可能性、污染的种类、污染的可能分布区域做出专业的分析和判断，为第一阶段场地环境初步调查采样布点提供依据。

3.1.2污染识别的内容

污染识别的内容主要为资料收集、现场踏勘、人员访谈、信息整理分析和场地污染概念模型的建立，对收集到的资料及调查结果进行判别，建立场地污染的概念模型，具体的工作内容如下：

（1）资料收集

本次调查主要收集安庆市虹泰新材料有限责任公司原化工生产的工艺流程、原辅材料等企业相关资料，相关图片，如场地规划图、历史卫星图片以及反映土地利用变化的资料等；同时收集安庆地区区域地质及水文地质条件、项目场地地质及水文条件等资料。资料收集主要内容见表 3.1.1 所示。

表3.1-1 	资料收集主要内容

| 资料类别 | 主要内容 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 场地利用变迁资料 | 用来辨别场地及其相邻场地的开发及活动状况的卫星影像资料 | 通过google earth 等卫星影像图及厂区资料获得 |
|  | 场地的土地利用历史等 | 通过厂区资料和人员访谈获得 |
|  | 场地利用变迁过程中建筑设施、工艺流程和生产污染的变化情况 | 通过厂区资料，人员访谈和现场踏勘获得 |
| 企业相关资料 | 原辅材料、产品、工艺流程图、平面布置图、地下管线图、环评报告书或表、地勘报告等 | 依据项目的环评和虹泰公司提供的相关资料获得。 |
| 场地所在区域的自然和社会信息 | 自然信息包括地理位置图、地形地貌、水文地质和气象资料等，敏感目标分布等 | 通过区域相关资料、地理卫星图及现场踏勘获得。水文地质资料根据现场勘探获得。 |

（2）现场踏勘

实地走访观察项目地块及邻近地区，考察场地现有的环境状况，包括疑似污染区域的污染范围，场地可能的污染痕迹，有无刺激性气味等。经现场踏勘，安庆市虹泰新材料有限责任公司化工生产地块所有建筑物及设备目前仍保持原状，地面有少量产品和半成品堆存，无明显污染痕迹，无刺激性气味。踏勘期间现场照片见图3.1-1 所示。

（3）人员访谈

人员访谈主要是了解场地的生产历史变迁、环境污染事故发生情况，各类污染物排放设施、环保设施的运行情况。本次人员访谈对象主要为安庆经开区相关管理人员和项目所在地村支部书记。

人员访谈记录见图3.1-2 所示。

## 3.2车间分布与污染分区

根据前期资料收集、现场踏勘和人员访谈，对场地内建（构）筑物分布情况进行了解和确认，对建（构）筑物内生产工艺和原辅材料进行整理分析，据此绘制了化工生产地块内建（构）筑物分布平面布置图和污染分区平面图，具体见图 3.2-1 和 3.2-2所示。

图 3.2-1	化工生产地块内建（构）筑物分布平面布置图

图例：    土壤污染高风险地块      原化工生产地块（本次初调地块）

土壤污染中度风险地块

土壤污染低风险地块

图3.2-2 污染分区平面图

## 3.3原辅材料及生产工艺

3.3.1工艺流程

（1）二聚酸

二聚酸是二个或多个C18不饱和脂肪酸（如油酸）在催化剂存在下，经聚合反应后，除去单体脂肪酸后而得到的二元酸。本项目选用棉油酸来生产二聚酸。

（2）聚酰胺树脂

二元酸和二元胺缩聚反应生成的线性聚酰胺树脂，几乎是所有聚酰胺树脂反应的基础。二聚酸具有较多的侧链，氢键可以降至最少，而且可以在缩聚反应中通过加入链终止剂来控制树脂的分子量。因此，以二聚酸为原料制成的非活性聚酰胺树脂（软化点在130℃以下）可以用混合溶剂溶解，这类树脂主要用于配制塑料薄膜印刷柔性凸版油墨和照相凹版油墨。

3.3.2物料能源消耗

2017年，建设项目原料、产品情况详见表3.3-1所示。

## 3.4场地污染概念模型

污染概念模型由污染源、污染物迁移途径及污染受体三部分组成。

（1）污染源

通过对厂区污染分区和生产工艺的梳理，可将可能受污染区域分为土壤污染高风险区域、土壤污染中度风险区域和土壤污染低风险区域， 土壤污染高风险区域主要为生产区和油罐区，土壤污染中度风险区域主要为污水处理单元，土壤污染低风险区域主要为锅炉房等其他区域。根据污染源的潜在污染程度不同，对污染源及潜在污染物识情况别见表3.4-1所示。

表3.4-1  	污染源概况表

| 潜在污染区域 | 车间 | 潜在污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染高风险区域 | 储罐区 | 重金属、VOCs、SVOCs、总磷和氨氮等 | 潜在土壤污染物中重金属、VOCs 和SVOCs指标必须包括但不限于GB36600表 1 中45 项 |
|  | 反应釜区域 |  |  |
| 土壤污染中度风险区域 | 污水处理站 |  |  |
|  | 车间西侧 |  |  |
| 土壤污染低风险区域 | 仓库 |  |  |
|  | 锅炉房 |  |  |
|  | 事故池 |  |  |

（2）污染受体

场地及周边土壤和地下水。

（3）污染迁移途径

重金属：重金属污染物会被土壤颗粒吸附，并随着降水淋滤、地表径流等向下迁移扩散。

VOCs 和 SVOCs：VOCs 和 SVOCs 随重力作用、降水淋滤、地表径流等作用向下层土壤迁移扩散，进而污染地下水。由于挥发性较强，在表层土壤中的 VOCs 和 SVOCs 易挥发扩散至空气中，下层土壤中的 VOCs 和 SVOCs 相对较难挥发至空气中。

总磷和氨氮等：随重力作用、降水淋滤、地表径流等作用向下层土壤迁移扩散，进而污染地下水。

## 3.5不确定性分析

由于历史上缺乏土壤本底的调查，本次场地污染识别在初查阶段只能从虹泰公司的工艺流程出发建立污染概念模型，选取具有本项目特征的污染物检测指标。为了更准确识别污染物内容，制定较为准确全面的检测指标，针对企业行业类型，本次初查阶段还参考了 HJ25.1 附录 B 常见场地类型及特征污染物内容、GB36600 表 1 必测 45 项内容、《地下水环境状况调查评价工作指南》表 C.2 重点工业污染源地下水测定项目内容以及《重点行业企业用地及周边影响区调查分析测试项目》表 2 重点行业用地土壤污染状况调查分析测试污染物类别内容。

## 3.6污染识别结论

经资料收集、人员访谈和现场踏勘，结合场地生产工艺进行分析，虹泰公司原化工生产地块储罐区和反应釜区域为土壤污染高风险区域，应重点调查。污水处理站为土壤污染中度风险区域，锅炉房和事故池等区域为土壤污染轻度风险区域，可根据具体情况确定是否布设采样点位。

虹泰公司原化工生产原辅材料比较单一，在查阅相关土壤和地下水技术规范的基础上，将测定的主要污染物确定为一般常规污染物，本次调查主要根据《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1 中 45 项内容。

# 4第二阶段场地环境调查（初步采样分析）

## 4.1点位布设依据与原则

安庆市虹泰新材料有限责任公司原化工生产地块场地环境初步调查依据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42 号）、《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）、《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《工业企业场地环境调查评估与修复 工作指南（试行）》（2014）及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018）等文件的相关要求以及潜在污染区域和潜在污染物的识别结果，对该场地内土壤和地下水进行布点监测。

本次场地环境调查现场采样为初步采样分析，初步采样分析主要目的为通过资料分析，判别场地内土壤和地下水是否存在污染及污染的类别；通过现场初步采样、实验室检测分析，以数据来说明是否污染、污染的类型及污染程度。

根据场地历史影响照片及人员访谈内容，虹泰公司原化工生产地块区域分布较为明确，生产车间区、储罐区等从初建到停止使用仅历时约5年，所从事的化工生产有毒有害物质不多，主要原材料对环境的危害程度相对较低；因此，场地情况较为简单，初步判断场地污染的可能性较小，故本次初步调查采用专业判断布点法和系统布点法相结合的方法进行布点。根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部第 72 号令），初步调查阶段，地块面积≥5000m2，土壤采样点位应不少于 6 个。

## 4.2采样点布设

4.2.1平面布点方案

虹泰公司原化工生产地块场地环境初步调查采用系统布点和专业判断布点相结合的方法确定采样点位。在场地内基于40*40 网格，用于控制布点间距，并结合第一阶段污染场地识别结果，在疑似污染区域布设采样点。根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部第 72 号令），由于地块较为简单，故本次场地初步调查采样点数量确定为12个，地下水采样点 4 个。

具体土壤和地下水采样点布设情况见表 4.2-1 和4.2-2 所示，初步采样布点图见图 4.2-1 所示。

表4.2-1 土壤采样点信息一览表（单位：m）

| 序号 | 采样点编号 | 孔深 （m） | 坐标 | 高程 （m） | 所在 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | S1 | 3 | 30.577142 | 117.017069 | 30.86 | 储罐区西部 |
| 2 | S2 | 5 | 30.577025 | 117.017425 | 30.82 | 储罐区东部 |
| 3 | S3 | 3 | 30.576708 | 117.016906 | 29.96 | 五车间外西 |
| 4 | S4 | 9 | 30.576586 | 117.017158 | 30.25 | 五车间西部 |
| 5 | S5 | 3 | 30.576522 | 117.017478 | 30.23 | 五车间中部 |
| 6 | S6 | 3 | 30.576389 | 117.016592 | 29.47 | 锅炉房外西 |
| 7 | S7 | 5 | 30.576281 | 117.017097 | 29.32 | 污水站北 |
| 8 | S8 | 3 | 30.576119 | 117.017583 | 29.15 | 事故池北 |
| 9 | S9 | 3 | 30.576717 | 117.018303 | 30.01 | 原2号仓库西部 |
| 10 | S10 | 5 | 30.576597 | 117.018683 | 29.92 | 原2号仓库东部 |
| 11 | S11 | 3 | 30.576328 | 117.018589 | 29.55 | 原6号仓库西部 |
| 12 | S12 | 3 | 30.576167 | 117.018111 | 29.46 | 原6号仓库东部 |

表4.2-2	地下水采样点信息一览表（单位：m）

| 序号 | 采样点编号 | 井深 （m） | 坐标 | 地下水埋深 （m） | 所在 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | GW1 | 5 | 30.577025 | 117.017425 | 4.2 | 储罐区东 |
| 2 | GW2 | 9 | 30.576586 | 117.017158 | 4.1 | 五车间西 |
| 3 | GW3 | 5 | 30.576281 | 117.017097 | 3.8 | 污水站东北 |
| 4 | GW4 | 5 | 30.576597 | 117.018683 | 4.1 | 原2号仓库东部 |

图4.2-1  初步采样布点图

4.2.2垂向采样深度

根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）要求，土壤样品采集 3m 以内采样间隔为 0.5m，3～6m 采样间隔为 1m，6m 至地下水采样间隔为 2m。本次调查为场地环境初步调查，具体采样深度在满足 HJ25.2-2014 基础上，根据现场对土质的判别、感官感受进行综合判断和调整，最终确定S4 点位土壤采样深度为 9m，其余土壤采样点位采样深度均为3m。

地下水监测井与土壤采样点复合设置，地下水采样深度根据地下水水位情况向下延伸1m，均达到5m左右，满足滤管处于水位线以下的要求。

4.2.3现场采样调整原则

现场采样时如遇到以下情况，则适当调整采样点位置及采样深度：

（1）监测井布设时，根据打井过程中深层土壤干湿情况判断有无地下水，若土质较干且钻机无法钻进时可调整点位再次进行钻探。

（2）遇地下含有大区域空隙，土壤采样无法采取足够样品时，在采样点周边2米范围内调整采样点位再一次采样。

（3）在钻探过程中，遇强风化砂岩，机器无法钻进时，在点位周边钻进，多个点确认已钻探至基岩位置即停止钻探并记录。

## 4.3检测指标与分析方法

4.3.1检测指标

本次场地调查为安庆市虹泰新材料有限责任公司原化工生产地块场地环境初步调查，本次调查检测指标以生态环境部优先控制的污染物进行选择确定。一是在部分点位监测了 GB36600中表所列45项基础指标，二是根据项目污染物产生特点，结合 HJ25.1《场地环境调查技术导则》、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》和《地下水环境状况调查评估工作指南》中相关要求，由于二聚酸和乙二胺等没有对应的监测指标和控制标准，所以只能通过45项中的常规指标来进行表征可能的污染情况，考虑到场地在10年前还是农田区域，增加了总磷、有机碳、全氮等指标，最终反映场地可能受到污染的状况。具体检测因子见表4.3-1 所示。

表4.3-1	土壤和地下水测试指标

| 样品 | 测试项目 |
| --- | --- |
| 土壤 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、总磷、有机碳、全氮、六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种） |
| 地下水 | pH、色度、臭、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯等 |

4.3.2分析方法

本次样品检测的检测方法见表 4.3-2。

表 4.3-2	样品指标检测方法一览表

| 检测 类别 | 检测 项目 | 检测方法 | 检出限 | 仪器设备名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | — | 便携式pH计雷磁PHBJ-260（ALJC-SW-001） |
|  | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006铂-钴标准比色法 | 5度 | / |
|  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 嗅气法 | — | / |
|  | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006目视比浊法-福尔马肼标准 | 1NTU | / |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB7477-87 | 5mg/L | / |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006 | / | 恒温水浴锅 常州国宇DDL-4×1KW（ALJC-SN-015）；电热鼓风干燥箱 上海三发DHG-9140A（ALJC-SN-024） |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T346-2007 | 0.08mg/L | 紫外可见分光光度计 普析通用TU-1810PC（ALJC-SN-043） |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-87 | 0.003 mg/L | 可见分光光度计 舜宇恒平722（ALJC-SN-044） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025 mg/L | 可见分光光度计 舜宇恒平722（ALJC-SN-044） |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T5750.7-2006 | 0.05mg/L | 恒温水浴锅 常州国宇DDL-4×1KW（ALJC-SN-015） |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 0.3μg/L | 电热板 常州国宇DB-3A（ALJC-SN-022）；原子荧光光度计 北京吉天AFS-8220（ALJC-SN-039） |
|  | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L | 马弗炉 上海博讯SX2-2.5-10Z（ALJC-SN-026）；可见分光光度计 舜宇恒平722（ALJC-SN-044） |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.5μg/L | 原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T5750.6-2006石墨炉原子吸收分光光度法 | 5μg/L | 原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T5750.8-2006 顶空-毛细管气相色谱法 | 邻二甲苯：3μg/L； 间、对二甲苯：1μg/L | 气相色谱仪 岛津GC-2010PRO（ALJC-SN-036）；顶空进样器 北京中惠普HS-2（ALJC-SN-037） |
| 土壤 | 总磷 | 土壤总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法HJ632-2011 | 10mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；马弗炉 上海博讯SX2-2.5-10Z（ALJC-SN-026）；离心机 湖南赫西TD5A（ALJC-SN-031）；可见分光光度计 舜宇恒平722（ALJC-SN-044） |
|  | 全氮 | 土壤全氮含量的测定 凯氏法HJ717-2014 | 48mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001） |
|  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；恒温水浴锅 常州国宇DDL-4×1KW（ALJC-SN-015）；原子荧光光度计 北京吉天AFS-8220（ALJC-SN-039） |
|  |  |  |  | 离子色谱仪/ECO IC（SZHY-S -006-2）；不锈钢电热板 DB-4（SZHY-S-023-1）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY-S-022-2） |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；电热板 常州国宇DB-3A（ALJC-SN-022）；原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  |  |  |  | 原子吸收分光光度计 savant A（SZHY-S-027-2）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY -S-022-2）；不锈钢电热板/ DB-4（SZHY-S-023-1） |
|  | 铅 |  | 0.1mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；电热板 常州国宇DB-3A（ALJC-SN-022）；原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  |  |  |  | 原子吸收分光光度计 savant A（SZHY-S-027-2）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY -S-022-2）；不锈钢电热板/ DB-4（SZHY-S-023-1） |
|  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 0.002 mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；恒温水浴锅 常州国宇DDL-4×1KW（ALJC-SN-015）；原子荧光光度计 北京吉天AFS-8220（ALJC-SN-039） |
|  |  |  |  | 离子色谱仪 ECOIC-883（SZHY-S-006-1）；不锈钢电热板 DB-4（SZHY-S-023-1）；电子天平（万分之一）BSA124S（SZHY-S-022-2） |
|  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 1mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；电热板 常州国宇DB-3A（ALJC-SN-022）；原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  |  |  |  | 原子吸收分光光度计 TAS990 AFG（SZHY-S-027-1）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY-S-022-2）；不锈钢电热板 DB-4（SZHY-S-023-1） |
|  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | 5mg/kg | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；电热板 常州国宇DB-3A（ALJC-SN-022）；原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN- 040） |
|  |  |  |  | 原子吸收分光光度计 TAS990 AFG（SZHY-S-027-1）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY-S-022-2）；不锈钢电热板 DB-4（SZHY-S-023-1） |
|  | 六价铬 | 固体废物六价铬的测定碱 消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 | 2mg/kg | 原子吸收分光光度计 TAS990 AFG（SZHY-S-027-1）；电子天平（万分之一） BSA124S（SZHY-S-022-2）；不锈钢电热板 DB-4（SZHY-S-023-1） |
|  | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化分光光度法HJ615-2011 | 0.06% | 分析天平（万分之一）舜宇恒平AE224（ALJC-SN-001）；恒温加热器 KC-12型（ALJC-SN-056）；离心机 湖南赫西TD5A（ALJC-SN-031）；可见分光光度计 舜宇恒平722（ALJC-SN-044） |
|  | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物挥发性有机 物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | / | 气相色谱质谱联用仪 7890B +5977B（吹扫）（SZHY-S-003-8） |
|  | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | / | 气相色谱质谱联用仪7890B +5977B（SZHY-S-003-5） |
| 注：1、“检出限”栏标注“—”表示不涉及到检出限； 2、土壤中六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种）以及部分土壤中铜、镍、镉、铅、汞、砷的检测结果由我公司分包实验室苏州宏宇环境检测有限公司（171012050352）出据，其中地下水中铅、总有机碳和土壤中挥发性有机物、半挥发性有机物，我公司无资质认定许可技术能力。 |

4.3.3检测单位介绍

本次场地环境初步调查采样及检测委托安徽澳林检测技术有限公司。安徽澳林检测技术有限公司是一家专业第三方环境检测机构，具备 CMA 认证资质。澳林检测现有检测仪器有气相色谱质谱联用仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等各类仪器。部分监测项目由安徽澳林检测技术有限公司分包给苏州宏宇环境检测有限公司。

澳林公司与江苏实验室在第一次检测项目中分别承担的任务见表4.3-3。第二次补测全部由澳林完成。

表4.3-3 第一次监测任务分工表

| 类别 | 点位 | 因子 | 实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 所有点位 | 所有因子 | 澳林 |
| 土壤 | 所有点位 | 总磷、有机碳、全氮 | 澳林 |
|  | S1、S3、S5、S6、S7、S8 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍 | 澳林 |
|  | S2、S4 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种） | 江苏 |
|  | 所有点位 | 六价铬 | 江苏 |

## 4.4样品采集

4.4.1采样前准备

采样前准备工作见表4.4-1。

表4.4-1   采样前准备通用器具

| 序号 | 物品名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样计划单及监测方案 | 明确分工 |
| 2 | 照相机 | 现场采样情况记录 |
| 3 | 不锈钢金属铲、木铲、聚乙烯塑料自封袋、铝箔纸、标签、原始记录表、一次性橡胶手套、卷尺等 | 样品采集 |
| 4 | 保温箱（内置生物冰袋） | 样品保存 |
| 5 | 工作服 | 防护 |
| 6 | 车辆 | 交通运输 |

4.4.2采样与检测设备介绍

（1）采样钻机

本次现场取样的钻探工作委托安庆地质勘探有限公司。钻探采用GXY-1工程钻机，采用回转钻进技术，所取土芯经现场观测和快测记录后，及时密封送实验室检测。钻机取样照片见图4.4-1 所示。

（2）现场采样设备、仪器

表4.4-2  现场采样设备、仪器

| 序号 | 仪器设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风速仪、气压表 | 风速、气温、气压的测定 |
| 2 | 木铲 | 土壤取样 |
| 3 | 不锈钢金属铲 |  |
| 4 | 土壤采样器 |  |
| 5 | 贝勒管 | 地下水取样 |
| 6 | 滤管 |  |

表4.4-3  现场采样容器

| 序号 | 器具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯塑料自封袋 | 土壤金属类及常规类项目采样 |
| 2 | 棕色吹扫捕集瓶 | 土壤有机类样品 |
| 3 | 棕色广口玻璃瓶 | 地下水有机类样品和土壤有机类样品 |
| 4 | 塑料瓶 | 地下水样品 |

（3）采集方法

土壤样品采集方法主要分为三大类：挥发性有机物采用40ml棕色吹扫捕集瓶保存；半挥发性有机物采用棕色广口玻璃瓶保存；重金属类样品采用聚乙烯塑料自封袋保存。

地下水未加固定剂，运输过程采用冷藏的方式保存；土壤有机类样品采用冷藏的方式保存。

（4）实验室仪器设备（部分）

①青岛盛瀚 CIC-D100离子色谱仪

该色谱仪系列色谱柱柱效高，性能稳定；低容量到高容量全系列多款色谱柱可选；可以满足碳酸盐、氢氧化物两种淋洗液体系的检测需求，适用于常规阴阳离子、消毒副产物、糖、氰根、碘离子、小分子有机酸等的分析，快速柱可在5min内完成七种离子的检测。

②岛津 GCMS-QP2010 SE 气相色谱质谱联用仪

GCMS-QP2010 SE是我们先进的常规型气相色谱质谱联用仪。上承GCMS-QP2010S，兼具经济、便捷、高性能等优点。允许柱流量进一步提升，从而使色谱柱的选择面更宽广。分析效率及样品通量得到大幅提高。生态模式还可以帮助用户节约电量及载气消耗，降低运行成本的同时减小环境污染。

特点：经济且先进的标准型GCMS -QP2010 SE功能齐全，使用简便。

1、柱流量高达4 mL/min，多种色谱柱可供选择；

2、基于GCMS-QP5000系列建立的分析方法可灵活转换；

3、支持直接进样模式；搭建简便，无需挪动GC；

4、生态模式可减少实验室运行成本；待机模式下可省电40%。

4.4.3土壤样品采集

（1）样品采集

本次采样，通过钻机将土壤采集到采样管，每完成一根土样的采集都要在样柱壁上标记标签，注明样品编号、采样深度等信息。采样过程中同步填写记录单并拍照， 记录内容包括：土层深度、土壤质地、颜色、气味等。随后在目标深度的底部剪取合适长度，约（20-30）cm，两端密封（对于含有挥发性较强物质的土壤，应采用加保护剂的小棕瓶装瓶收集），同样标记标签，注明样品编号、采样深度等信息。样品制备完成后立即放入（0-4）℃冷藏箱中保存（冷藏箱中冷冻蓝冰应提前冷冻24小时）， 并送至实验室分析。土壤采样过程照片见图4.4-1所示。采样信息记录单见附件内容。

4.4.4地下水样品采集

（1）建井与洗井

（2）采样

本次地下水采样过程照片见图4.4-2所示。

4.4.5钻探与采样数量

（1）钻孔数量：共钻探12个孔（12个土壤采样孔，其中有4个钻孔为土壤和地下水复合采样孔）。

（2）采样深度：根据现场采样情况，土壤采样最深达9m，最浅达3m；地下水采样孔根据地下水埋藏情况，向地下水埋藏深度以下1m钻孔取样。

（3）采样数量：共采集48件土壤样品、送检48件；共采集4件地下水样品、全部送检。

（4）土壤样品检测数量：结合现场采集样品颜色、气味、污染痕迹、污染物在土壤中的迁移特性进行判断，对本次采集并送检的48件土壤样品进行选测。重金属 6 项（包括砷、汞、镉、铜、镍、铅）检测样品共计48件；六价铬检测样品共计48件；挥发性有机物 VOCs 和半挥发性有机物 SVOCs 检测样品均为8件。

（5）地下水样品检测数量：地下水4件均测pH、色度、臭、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯等。

表4.4-4  地下水监测方案一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| GW1 | pH、色度、臭、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯等 | 1次/天，监测1天 |
| GW2 |  |  |
| GW3 |  |  |
| GW4 |  |  |

表4.4-5  土壤监测方案一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、总磷、有机碳、全氮、六价铬 | 1次/天，监测1天 |
| S3 |  |  |
| S5 |  |  |
| S6 |  |  |
| S7 |  |  |
| S8 |  |  |
| S9 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬 |  |
| S10 |  |  |
| S11 |  |  |
| S12 |  |  |
| S2 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、总磷、有机碳、全氮、六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种） |  |
| S4 |  |  |

4.4.6采样深度及依据

根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2），本次采样为初步调查，因厂区地面硬化，硬化地面以下土质主要为杂填土和粘土，土壤采样深度在土层深度 0-3m以内，前三个土壤样每隔 0.5 米采集 1 个土样，根据土层变化情况做适当调整；第4个土壤样在土层深度3m以上采集 1 个土样，共采集4个土壤样。

各采样点详细采样信息见附件。

4.4.7现场采样质量控制

采样现场质量控制样是现场采样和实验室质量控制的重要手段， 包括现场平行样和运输空白样。质控样品的分析数据可以从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段反映数据质量。

平行样又称平行双样，采集和测定平行样是实施环境监测质量保证的一项措施。在环境监测中，采集和测定平行样的百分比应根据样品的批量、测定的难易程度、有无质量控制等进行确定，一般不少于全部样品的 10%。平行样的测定结果可根据标准方法所规定的界限进行判别合格与否。

运输空白样是控制运输和保存过程中的交叉污染情况。根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014），采集土壤样品用于分析 VOCs 指标时，建议每次运输应采集至少一个运输空白样，即从实验室带到采样现场后，又返回实验室的与运输过程有关，并与分析无关的样品，以便了解运输途中是否受到污染和样品是否损失。

## 4.5样品保存与流转

4.5.1样品保存

用于污染物分析的样品需要冷藏保存。提前冷冻蓝冰 24 小时以上，样品采集后立即放到装有蓝冰的保温箱中，及时更换蓝冰，保证保温箱内样品的温度 4℃左右。土壤样品的保存条件和保存时间满足《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004），地下水样品的保存满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）附录 A 地下水样品的保存和送检要求，《地下水质量标准》附录 A 没有的指标参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）附录 A 内容。

土壤样品的具体保存方式见表 4.5-1，地下水样品的具体保存方式见表 4.5-2。

4.5.2样品流转

样品装运前核对采样记录表、样品标签等，如有缺项、漏项和错误处，应及时补齐和修正后方可装运。样品运输过程中严防损失、混淆或沾污。样品送到实验室后，采样人员和实验室样品管理员双方同时清点核实样品，并在样品流转单上签字确认。

## 4.6实验室质量控制

样品分析质量控制由第三方实验室保证，实验室从接收样品到出数据报告的整个过程严格执行《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS CL01-2006）和国家计量认证体系要求。为了保证分析样品的准确性，除了实验室已经过 CMA 认证，仪器按照规定定期校正外，在进行样品分析时还对各环节进行质量控制，随时检查和发现分析测试数据是否受控（主要通过标准曲线、精密度、准确度等）。每个测定项目计算结果要进行复核，保证分析数据的可靠性和准确性。

本批次一共48个土壤样品，4个地下水样；相关质控数量汇总如下：

表4.6-1  土壤质量控制信息

| 精密度质量控制报告 |
| --- |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 平行结果 | 相对标准偏差（%） | 判断结果 |
|  |  |  | 样品值 | 样品值-sp |  |  |
| S2-1 | 铅 | mg/kg | 13.3 | 12.5 | 4.4 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 0.07 | 9.4 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.060 | 0.062 | 2.3 | 符合要求 |
|  | 砷 | mg/kg | 11.4 | 11.6 | 1.2 | 符合要求 |
|  | 铜 | mg/kg | 20.8 | 20.8 | 0 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 17.6 | 17.6 | 0 | 符合要求 |
| S2-1 | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / | / |
| S1-1 （平行样） |  |  | ND | ND | / |  |
| S3-2 |  |  | ND | ND | / |  |
| S7-4 |  |  | ND | ND | / |  |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 平行结果 | 相对标准偏差（%） | 判断结果 |
|  |  |  | 样品值 | 样品值-xp |  |  |
| S1-1 | 铜 | mg/kg | 19.4 | 17.4 | 5.4 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 92.2 | 95.0 | 1.5 | 符合要求 |
|  | 铅 | mg/kg | 12.9 | 14.9 | 7.2 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.070 | 0.069 | 0.7 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.701 | 0.754 | 3.6 | 符合要求 |
|  | 砷 | mg/kg | 3.71 | 3.67 | 0.5 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 总磷 | mg/kg | 177 | 170 | 2.0 | 符合要求 |
|  | 全氮 | mg/kg | 633 | 811 | 12.3 | 符合要求 |
|  | 有机碳 | % | 0.54 | 0.46 | 8.0 | 符合要求 |
| S2-1 | 铜 | mg/kg | 20.8 | 23.6 | 6.3 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 17.6 | 15.6 | 6.0 | 符合要求 |
|  | 铅 | mg/kg | 24.7 | 24.7 | 0 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.24 | 0.24 | 0 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.061 | 0.061 | 0 | 符合要求 |
|  | 砷 | mg/kg | 11.5 | 11.3 | 0.9 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 氯仿 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 甲苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 氯苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 乙苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 间/对-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 邻-二甲苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 萘 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 䓛 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | / | / |
| S6-1 | 铜 | mg/kg | 17.9 | 12.7 | 17.0 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 171 | 180 | 2.6 | 符合要求 |
|  | 铅 | mg/kg | 11.5 | 13.5 | 8.0 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 2.68 | 2.80 | 2.2 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.096 | 0.098 | 1.0 | 符合要求 |
|  | 砷 | mg/kg | 0.456 | 0.481 | 2.7 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / | / |
|  | 总磷 | mg/kg | 135 | 156 | 7.2 | 符合要求 |
|  | 全氮 | mg/kg | 422 | 465 | 4.8 | 符合要求 |
|  | 有机碳 | % | 0.36 | 0.40 | 5.3 | 符合要求 |
| 备注：“ND”表示未检出；样品值-sp表示实验室平行样品值，样品值-xp表示现场检测平行样品值。质量控制依据：土壤环境监测技术规范HJ/T166-2004 表13。 |
| 准确度质量控制报告 |
| 质控样 | 检测项目 | 单位 | 质控检测值 | 质控样标准值 |
| HY-ZK-062-8（GSS-18） | 铜 | mg/kg | 19.8 | 19.5±0.5 |
|  | 镍 | mg/kg | 25 | 25±1 |
|  | 铅 | mg/kg | 20 | 20±1 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.14 | 0.15±0.01 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.016 | 0.015±0.003 |
|  | 砷 | mg/kg | 10.4 | 10.7±0.5 |
| GBW07388GSS-32 | 铜 | mg/kg | 27.2 | 26±2 |
|  | 镍 | mg/kg | 37.4 | 37±2 |
|  | 铅 | mg/kg | 24.9 | 26±2 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.069 | 0.066±0.007 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.027 | 0.026±0.003 |
|  | 砷 | mg/kg | 12.8 | 12.7±0.7 |
|  | 总磷 | mg/kg | 282 | 287±32 |
|  | 有机碳 | mg/kg | 0.33 | 0.31±0.02 |
|  | 全氮 | mg/kg | 406 | 418±24 |
| 加标回收率 | 检测项目 | 单位 | 加标回收率 | 回收率合格范围 | 参考依据 |
|  | 六价铬 | % | 86.8 | 70～130 | 固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 |
| 替代物回收 | 二溴氟甲烷 | % | 71.7～123 | 70～130 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 甲苯-d8 | % | 72.5～108 |  |  |
|  | 4-溴氟苯 | % | 72.9～100 |  |  |
|  | 2-氟酚 | % | 74.0～88.5 | 40～130 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |
|  | 苯酚-d6 | % | 53.3～88.0 |  |  |
|  | 硝基苯-d5 | % | 54.0～66.0 |  |  |
|  | 4,4-三联苯-d14 | % | 80.1～103 |  |  |

表4.6-2  土壤质量控制信息

| 精密度质量控制报告 |
| --- |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 平行结果 | 相对标准偏差（%） | 判断结果 |
|  |  |  | 样品值 | 样品值-xp |  |  |
| ST9-3 | 砷 | mg/kg | 4.84 | 4.24 | 6.6 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.45 | 0.46 | 1.1 | 符合要求 |
|  | 铜 | mg/kg | 18 | 19 | 2.7 | 符合要求 |
|  | 铅 | mg/kg | 13.8 | 15.6 | 6.1 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.172 | 0.187 | 4.2 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 33 | 38 | 7.0 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | mg/kg | ND | ND | / | / |
| ST11-3 | 砷 | mg/kg | 4.49 | 4.85 | 3.9 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.99 | 0.96 | 1.5 | 符合要求 |
|  | 铜 | mg/kg | 24 | 20 | 9.1 | 符合要求 |
|  | 铅 | mg/kg | 19.4 | 18.6 | 2.1 | 符合要求 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.882 | 0.910 | 1.6 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/kg | 7 | 7 | 0 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 2.80 | 2.80 | 0 | 符合要求 |
| 备注：“ND”表示未检出；样品值-xp表示现场检测平行样品值。质量控制依据：土壤环境监测技术规范HJ/T166-2004 表13。 |
| 准确度质量控制报告 |
| 质控样 | 检测项目 | 单位 | 质控检测值 | 质控样标准值 |
| GBW07388GSS-32 | 砷 | mg/kg | 12.6 | 12.7±0.7 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.064 | 0.066±0.007 |
|  | 铜 | mg/kg | 26 | 26±2 |
|  | 铅 | mg/kg | 27 | 26±2 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.027 | 0.026±0.003 |
|  | 镍 | mg/kg | 38 | 37±2 |
| 加 标 回 收 率 | 检测项目 | 单位 | 加标回收率 | 回收率合格范围 | 参考依据 |
|  | 砷 | % | 103 | 85~105 | 土壤环境监测技术规范HJ/T166-2004表13 |
|  | 铅 | % | 80 | 80~110 |  |
|  | 镍 | % | 82.5 | 80~110 |  |
|  | 六价铬 | % | 93.8 | 70~130 | 固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 |

表4.6-3  地下水质量控制信息

| 精密度质量控制报告 |
| --- |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 平行结果 | 相对标准偏差（%） | 判断结果 |
|  |  |  | 样品值 | 样品值-sp |  |  |
| GW2 | 溶解性总固体 | mg/L | 280 | 250 | 5.7 | 符合要求 |
| GW2 | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.63 | 0.67 | 3.1 | 符合要求 |
| GW2 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.095 | 0.100 | 2.6 | 符合要求 |
| GW2 | 氨氮 | mg/L | 0.946 | 0.960 | 0.7 | 符合要求 |
| GW2 | 耗氧量 | mg/L | 3.03 | 3.04 | 0.2 | 符合要求 |
| GW3 | 砷 | μg/L | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 符合要求 |
| GW3 | 铬（六价） | mg/L | 0.030 | 0.034 | 6.3 | 符合要求 |
| GW2 | 镉 | μg/L | ND | ND | / | / |
| GW2 | 镍 | μg/L | ND | ND | / | 符合要求 |
| 备注：“ND”表示未检出；样品值-sp表示实验室平行样品值，样品值-xp表示现场检测平行样品值。参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）附录C标准。 |
| 准确度质量控制报告 |
| 加标回收 | 检测项目 | 单位 | 加标回收率 | 回收率合格范围 | 参考依据 |
|  | 砷 | % | 93.5 | 90~110 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）附录C标准 |
| 质控样 | 检测项目 | 单位 | 质控检测值 | 质控样标准值 |
| 200637 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.229 | 0.222±0.010 |
| 2005113 | 氨氮 | mg/L | 28.3 | 27.6±1.2 |
| 200447 | 砷 | μg/L | 46.0 | 45.5±3.1 |
| 201432 | 镉 | μg/L | 63.6 | 59.9±4.7 |
| 201518 | 镍 | μg/L | 1.53 | 1.51±0.08 |
| 332421 | 对二甲苯 | μg/ml | 59.0 | 57.9±5.1 |
|  | 间二甲苯 | μg/ml | 55.1 | 59.1±6.6 |
|  | 邻二甲苯 | μg/ml | 56.3 | 58.3±5.8 |

表4.6-4  地下水质量控制信息

| 精密度质量控制报告 |
| --- |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 平行结果 | 相对标准偏差（%） | 判断结果 |
|  |  |  | 样品值 | 样品值-xp |  |  |
| GW4 | 色度 | mg/L | 5 | 5 | 0 | 符合要求 |
|  | 浑浊度 | 度 | 4 | 4 | 0 | 符合要求 |
|  | 总硬度 | NTU | 134 | 140 | 2.2 | 符合要求 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 144 | 172 | 8.7 | 符合要求 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 1.54 | 1.78 | 7.2 | 符合要求 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.156 | 0.194 | 10.9 | 符合要求 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.19 | 0.22 | 7.3 | 符合要求 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.87 | 3.4 | 符合要求 |
|  | 镉 | mg/L | ND | ND | / | / |
|  | 砷 | μg/L | 1.1 | 1.1 | 0 | 符合要求 |
|  | 六价铬 | μg/L | 0.017 | 0.016 | 3.0 | 符合要求 |
|  | 镍 | mg/L | ND | ND | / | / |
|  | 二甲苯 | μg/L | ND | ND | / | / |
| 备注：“ND”表示未检出；样品值-xp表示现场检测平行样品值。参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）附录C标准。 |
| 质控样 | 检测项目 | 单位 | 质控检测值 | 质控样标准值 |
| 200844 | 硝酸盐氮 | mg/L | 4.97 | 5.02±0.17 |
| 200637 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.231 | 0.222±0.010 |
| 2005113 | 氨氮 | mg/L | 28.0 | 27.6±1.2 |
| 201432 | 镉 | μg/L | 59.0 | 59.9±4.7 |
| 200447 | 砷 | μg/L | 46.6 | 45.5±3.1 |
| 203349 | 六价铬 | mg/L | 0.290 | 0.299±0.011 |
| 201518 | 镍 | μg/L | 1.57 | 1.51±0.08 |

综上，结果可信，质控合理，质控的结果均在要求范围之内。

## 4.7初步调查结果分析

4.7.1评价标准

（1）土壤

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值，适用于建设用地土壤污染风险筛查和风险管制。建设用地土壤污染风险筛选值是指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或低于该值的，对人体健康的风险可以忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定污染范围和风险水平。建设用地土壤污染风险管制值是指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量超过该值的，对人体健康通常存在不可接受风险，应当采取风险管控或修复措施。

根据《安庆市城市总体规划（2010-2030 年）》（2018 年修改），该地块规划为一类工业用地，入区产业导向以机械加工类为主，不得建设化工类项目。故本次调查选用的土壤筛选值主要参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和管制值，将场地土壤污染的分析检测结果与选用的筛选值对比分析，管控制作为参考，了解场地中各种污染物的浓度水平。对《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）之外的指标， 选用《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）中表 1 工业/商服用地标准进行评价。

具体评价标准值见表 4.7-1 所示。

表4.7-1	本场地选用土壤筛选和管控标准值（mg/kg）

| 序号 | 评价指标 | 筛选值 （第二类用地） | 管制值 （第二类用地） | 筛选值来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | GB36600-2018 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 78 |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 汞 | 60 | 82 |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 挥发性有机物（VOCs） |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | GB36600-2018 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |
| 14 | 顺-1,2 二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |
| 15 | 反-1,2 二氯乙烯 | 54 | 163 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |
| 半挥发性有机物（SVOCs） |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 | GB36600-2018 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 | 151 |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |

（2）地下水

对于场地地下水中污染物，本次调查主要参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），该标准依据我国地下水质量状况和人体健康风险，参考生活饮用水、工业、农业等用水质量要求，将地下水质量分为 5 类，其中，Ⅲ类水以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水；Ⅳ类水以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水。

安庆市以地表水为生活饮用水水源，目前尚未对地下水进行功能区划分，本场地规划用地范围内也没有地下水饮用水源，从保护地下水环境质量出发，本次场地调查选用GB/T 14848-2017 中的Ⅲ类水标准作为筛选值，同时参照Ⅳ类水标准进行分析，为下一步场地地下水环境质量的监管提供决策依据。具体评价标准值见下表 4.7-2 所示。

表4.7-2	 地下水评价指标及限值

| 评价指标 | 单位 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 5.5～6.5 8.5～9.0 | GB/T 14848-2017 |
| 色度 | 度 | ≤15 | ≤25 |  |
| 臭 | / | 无 | 无 |  |
| 浑浊度 | NTU | ≤3 | ≤10 |  |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | ≤650 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | ≤2000 |  |
| 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 | ≤30 |  |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ≤4.8 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ≤1.5 |  |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | ≤10 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 |  |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.1 |  |
| 镍 | mg/L | ≤0.02 | ≤0.1 |  |
| 二甲苯 | μg/L | ≤500 | ≤1000 |  |

4.7.2土壤样品检测结果分析

本次调查场地内共布设土壤采样点12个（S1-S12），共采集土壤样品 48个，送检土壤样品48个，在48个土壤样品中：

（1）金属 6 项（包括砷、汞、镉、铜、镍、铅）和六价铬仅六价铬未检出，其他6项指标均检出。经对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设用地土壤污染风险筛选值，所检出的7项指标的监测值均远低于筛选值，基本都在筛选值的10%占标以下。

（2）挥发性有机物（VOCs）和半挥发性有机物（SVOCs）共计检测指标38 项，均未检出。

（3）总磷、全氮和有机碳等3项指标在不同的监测点和不同的土层所反映的监测值波动范围均不大，由于这3项指标在我国没有制定相关评价标准，本次对照近期对石塘湖底层土壤的监测结果，分析土壤的环境现状。

考虑到围网养殖导致的鱼蟹饵料及排泄物、城市生活污水和水生生物死亡残骸长期积累，石塘湖底层土壤会积累一定的营养物质。经监测分析，石塘湖底层土壤有机碳在1.07%～1.13%之间,总磷在467mg/kg～496mg/kg之间,全氮在1385mg/kg～1500mg/kg之间。本次监测各土壤监测点有机碳在0.23%～0.88%之间，总磷在87.2mg/kg～212mg/kg之间,全氮在120mg/kg～1600mg/kg之间。从总体上来看，除个别点位全氮监测值稍高外，本次监测区域的3项指标低于石塘湖底层土壤较多，由于本区域以前是农田种植地区，也没有本底监测，初步判断，本次调查区域的总磷、全氮和有机碳等3项指标基本未受到项目影响。

综上所述，送检的48个样品中所有检测指标均未超标，调查场地内污染风险较小。

具体的土壤样品中有检出值的分析指标统计概况见表 4.7-3。

4.7.3地下水样品检测结果分析

本次初步调查共送检 4个地下水水样，本次调查对照了GB/T 14848-2017 中的Ⅲ类水质标准作为筛选值，并与Ⅳ类水标准作比较。现分别论述如下：

（1）pH、色度、臭、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯等12项指标均达到或优于GB/T 14848-2017 中的Ⅲ类水质标准；

（2）浑浊度和耗氧量等2项指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准Ⅳ水质标准；

（3）氨氮有两个监测点位的监测值指标满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，但高于Ⅲ类水质标准；有1个监测点位的监测值指标超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，为Ⅴ类水质。

按照地下水质量分级依据，Ⅲ类水质主要适用于集中式生活饮用水水源工农业用水；Ⅳ类水质适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水；Ⅴ类水质不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。本项目历史场地为农田；受农业耕作影响，可能会导致本底氮磷偏高，根据本场地地下水的监测结果来看，仅有一个点位的氨氮值偏高，初步可以判断，场地环境地下水质量较好，未明显受到工业生产的影响。

具体的地下水监测指标统计如下表4.7-4所示。

# 5结论与建议

## 5.1场地初步调查结论

5.1.1土壤污染调查结论

本次场地调查地块内共布设12个土壤监测点位，采集土壤样品48个土壤样品；24个土壤样品检测了六价铬、汞、镉、砷、铅、镍、铜、总磷、全氮、有机碳等10项指标；16个土壤样品检测了六价铬、汞、镉、砷、铅、镍、铜等7项指标；8个土壤样品检测了六价铬、汞、镉、砷、铅、镍、铜、VOCs、SVOCs、总磷、全氮、有机碳等48项指标。

检测结果显示：检测指标中，《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1中所列指标均未超出第二类用地筛选值限值。

由于本区域以前是农田种植地区，也没有本底监测，初步判断，本次调查区域的总磷、全氮和有机碳等3项指标基本未受到项目影响。

综上所述，送检的48个样品中所有检测指标均未超标，调查场地内污染风险较小。

5.1.2地下水污染调查结论

调查场地内共布设4口地下水监测井，所有样品均检测了pH、色度、臭、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯。

检测结果显示：pH、色度、臭、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、镉、砷、铬（六价）、镍、二甲苯等12项指标均达到或优于GB/T 14848-2017 中的Ⅲ类水质标准；浑浊度和耗氧量等2项指标满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，但高于Ⅲ类水质标准；氨氮有两个监测点位的监测值指标满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，但高于Ⅲ类水质标准；有1个监测点位的监测值指标高于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质标准，为Ⅴ类水质。

5.1.3总结论

综上所述，本次场地环境初步调查土壤中各项指标均未超标。

由于本项目场地历史上为农田；受农业耕作影响，可能会导致本底氮磷偏高，根据本场地地下水的监测结果来看，仅有一个点位的氨氮值偏高，初步可以判断，场地环境地下水质量较好，未明显受到工业生产的影响。

本调查结果为当地土地规划部门对该地块的进一步规划提供参考。

## 5.2建议与要求

（1）本场地化工生产设施在改建或是拆除活动中应重视土壤和地下水的保护，若发生泄漏或是其他污染情景，需及时开展监测及应急措施，保护场地土壤和地下水环境的安全。

（2）在转变本地块土地用途或是虹泰公司出让本地块前，按照工业场地管理的相关要求，应立即组织场地调查，在保证本地块土壤和地下水环境质量满足国家相关标准要求的情况下，方可转让。

# Text boxes

第一

阶段场地环境调查

是否需要第二阶段调查

否

是

初步采样分析

第二

阶段场地环境调查

否

是否需要详细采样分析

是

详细采样分析

需要风险评估或修复

否

第三

阶段场地环境调查

是

编制场地环境调查报告

参数调查

受体暴露

参数调查

场地特征

数据评估与分析

现场详细采样

制定详细采样分析工作计划

数据评估与分析

现场采样

制定初步采样分析工作计划

结果分析

访谈

人员

现场踏勘

集与分析

资料收

调查启动

J1

J2

原6号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

二聚酸及系列产品生产车间

J4

J3

图例

比例尺

J1

拐点

50m

项目所在地

安庆市品尚卫浴有限公司

安庆市品尚卫浴有限公司

安徽恒石源石业有限公司

安庆迅捷达机械

设备维修有限公司

安庆市锦宏农资

有限责任公司

二聚酸及系列产品生产车间

安庆市品尚卫浴有限公司

锅炉房

事故池

污水处理系统

项目所在地

储罐区

污水处理系统

事故池

锅炉房

储罐区

原闲置1号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

GW1

S2

GW2

S8

GW3

S1

S7

S5

S4

S3

S6

图  例：  S  土壤     GW  地下水

安庆市锦宏农资

有限责任公司

安庆迅捷达机械

设备维修有限公司

安徽恒石源石业有限公司

原2号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

原闲置1号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

锅炉房

事故池

污水处理系统

储罐区

锅炉房

污水处理系统

事故池

储罐区

原闲置1号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

现安庆市品尚卫浴有限公司

二聚酸及系列产品生产车间

安庆市锦宏农资

有限责任公司

安庆迅捷达机械

设备维修有限公司

安徽恒石源石业有限公司

现安庆市品尚卫浴有限公司

锅炉房

事故池

污水处理系统

二聚酸生产装置区

附属

设施

污水处理系统

锅炉房

事故池

原6号仓库

原2号仓库

原6号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

二聚酸及系列产品生产车间

安庆市锦宏农资

有限责任公司

安庆迅捷达机械

设备维修有限公司

安徽恒石源石业有限公司

原2号仓库

（现安庆市品尚卫浴有限公司）

锅炉房

事故池

污水处理系统

GW4

S10

S9

S11

S12